И З В Е Щ Е Н И Е

о размещении заказа путем запроса котировок цен на поставку музыкального

оборудования для нужд администрации Марковского муниципального образования

1.  Заказчик:

администрация Марковского муниципального образования, местонахождение: р.п. Маркова Иркутского района; почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 37, 1-2; адрес электронной почты: E-mail: markadm@ya.ru;

официальный сайт: www.markadm.narod.ru; контактные телефоны: 493110, 493325

2.  Источник финансирования заказа:

Бюджет Марковского муниципального образования на 2010 год

3.  Форма котировочной заявки:

Согласно приложениям №  № 1 - 3

Котировочная заявка в обязательном порядке подается на бумажном носителе вместе с копией на электронном носителе

4.  Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № | Наименование | Краткое описание | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | изм. |
| 1 | Туровая акустическая система | Тип: пассивная 2-х полосная, Bi-Amp; Частотная характеристика: от: 50 Гц до: 18000 Гц; Дисперсия: По горизонтали: 60 ° ,По вертикали: 45 °; Номинальная мощность: Общая (RMS): 700 Вт , ВЧ секция (RMS): 150 Вт, НЧ секция (RMS): 700 Вт; Программируемая мощность: Общая: 1400 Вт, ВЧ секция: 300 Вт , НЧ секция: 1400 Вт; Чувствительность: Общая (1 Вт/м): 101 дБ; Максимальное звуковое давление (1 Вт/м): Общее (1 Вт/м): 136 дБ; Комплектующие: ВЧ секция: 1x2" компрессионный драйвер, Ti, СЧ секция: 2x12"; Сопротивление: Общее: 4 Ом, ВЧ секция: 8 Ом, НЧ секция: 4 Ом; Материал кабинета: фанера; Покрытие: лакокрасочное; Подсоединение: Speakon NL4; Габариты: Высота: 820 мм, Ширина: 610 мм, Глубина: 550 мм, Вес: 42 кг | 2,0 | шт |
| 2 | Компактный туровый сабвуфер | Тип: пассивный субвуфер ; Частотная характеристика: от: 30 Гц до: 300 Гц; Номинальная мощность: Общая (RMS): 1300 Вт; Программируемая мощность: Общая: 2600 Вт; Чувствительность: Общая (1 Вт/м): 101 дБ; Максимальное звуковое давление (1 Вт/м): Общее (1 Вт/м): 132 дБ; Комплектующие: НЧ секция: 2x18"; Сопротивление: Общее: 4 Ом; Материал кабинета: фанера; Покрытие: лакокрасочное; Подсоединение: Speakon; Габариты: Высота: 960 мм, Ширина: 590 мм, Глубина: 590 мм, Вес: 83 кг | 2,0 | шт |
| 3 | Усилитель мощности | Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% гармонические искажения + шум): Стерео R=8 Ом: 1000 Вт, Стерео R=4 Ом: 1500 Вт, Стерео R=2 Ом: 2000 Вт, Мост R=8 Ом: 3200 Вт, Мост R=4 Ом: 3500 Вт; Максимальное напряжение на выходе (RMS) каждого канала: 99 В; Максимальное пиковое напряжение на выходе каждого канала: 140 В; Частотный диапазон: от: 20 Гц до: 20000 Гц; Защита: короткое замыкание, функция мягкого старта, дополнительное кольцо охлаждения, от линейного возрастания напряжения, постоянный ток, от чрезвычайно низких или высоких частот на входе; Гармонические искажения + шум (при 4 Ом/1 кГц) менее: 0.03 %; Демпинг фактор (10-400 Гц при 8 Ом) 1:: 800; Стандартная входная чувствительность: 0.775 В; Входное сопротивление: Симметричный (не менее): 20 кОм, Несимметричный (не менее): 10 кОм; Шум (тип взвешивания "А", полная мощность при 4 Ом): -115 дБ; Перекрестные помехи (не менее): -80 дБ; Класс: H; Входы: XLR (мама), XLR (папа); Выходы: зажимы; Охлаждение: вентилятор; Управление: регуляторы мощности левого и правого каналов, переключатель HIGH-CUT и LOW-CUT, переключатель GROUND LIFT, переключатель чувствительности, селектор режимов работы BRIDGE-PARALLEL-STEREO, селектор лимитера ; Индикаторы: питание, защита, клип, 4-х сегментный индикатор уровня сигнала; Конструкция: стальная рама, двойное утолщение панели в местах крепления в рэк; Габариты: Высота: 132 мм, Ширина: 483 мм, Глубина: 457 мм, Вес нетто: 34.96 кг, Вес брутто: 37.23 кг | 2,0 | шт |
| 4 | Сценический монитор пассивный | Тип: пассивная 2-х полосная; Частотная характеристика: от: 50 Гц до: 20000 Гц; Дисперсия: По горизонтали: 90 °, По вертикали: 60 °; Номинальная мощность: Общая (RMS): 350 Вт; Программируемая мощность: Общая: 700 Вт; Чувствительность: Общая (1 Вт/м): 96 дБ; Максимальное звуковое давление (1 Вт/м): Общее (1 Вт/м): 123 дБ; Комплектующие: ВЧ секция: 1x1,34" компрессионный драйвер, 2", Ti, НЧ секция: 1x15"; Сопротивление: Общее: 8 Ом; Материал кабинета: MDF; Покрытие: лакокрасочное; Подсоединение: Speakon NL4 x 2; Габариты: Высота: 760 мм, Ширина: 390 мм, Глубина: 370 мм, Вес: 20 кг | 2,0 | шт |
| 5 | Усилитель мощности | Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% гармонические искажения + шум): Стерео R=8 Ом: 350 Вт, Стерео R=4 Ом: 550 Вт, Стерео R=2 Ом: 800 Вт, Мост R=8 Ом: 1200 Вт, Мост R=4 Ом: 1500 Вт; Максимальное напряжение на выходе (RMS) каждого канала: 73 В; Максимальное пиковое напряжение на выходе каждого канала: 103 В; Частотный диапазон: от: 20 Гц до: 20000 Гц; Защита: короткое замыкание, функция мягкого старта, дополнительное кольцо охлаждения, от линейного возрастания напряжения, постоянный ток, от чрезвычайно низких или высоких частот на входе; Гармонические искажения + шум (при 4 Ом/1 кГц) менее: 0.01 %; Демпинг фактор (10-400 Гц при 8 Ом) 1:: 500; Стандартная входная чувствительность: 0.775 В; Входное сопротивление: Симметричный (не менее): 20 кОм, Несимметричный (не менее): 10 кОм; Шум (тип взвешивания "А", полная мощность при 4 Ом): -105 дБ ; Перекрестные помехи (не менее): -60 дБ; Класс: H; Входы: XLR (мама), XLR (папа); Выходы: Speakon NL4, зажимы; Охлаждение: вентилятор; Управление: регуляторы мощности левого и правого каналов, переключатель GROUND LIFT, переключатель чувствительности, селектор режимов работы BRIDGE-PARALLEL-STEREO, селектор лимитера; Индикаторы: питание, защита, клип, 4-х сегментный индикатор уровня сигнала; Конструкция: стальная рама, двойное утолщение панели в местах крепления в рэк; Габариты: Высота: 132 мм, Ширина: 483 мм, Глубина: 400 мм, Вес нетто: 19.97 кг, Вес брутто: 22.24 кг | 1,0 | шт |
| 6 | Прибор управления АС | Вид: система управления громкоговорителями ; Тип: цифровой, 2-х канальный; Количество каналов: 2; Количество входов: 2; Количество выходов: 6; Входы: Разъемы: XLR (мама), Сопротивление симметричного входа: 10 кОм; Выходы: Разъемы: XLR (папа), Сопротивление симметричного выхода: 50 Ом; Дополнительные разъемы: RS232; Режимы: Многофункциональная кроссоверизация: 2-х полосный стерео + 2 вых на субвуферы; 3-х полосн. стерео; 4-х полосн. моно + 2 дополнит выхода; 5-ти полосн. моно + 1 доп выход; 6-ти полосн. Моно; Индикация: Светодиодные индикаторы уровня сигнала; ЖК дисплей: да; Типы крутизны спада: 6 дБ/окт, 12 дБ/окт, 18 дБ/окт, 24 дБ/окт, 48 дБ/окт; Типы фильтров кроссовера: Bessel, Linkwitz-Riley, Butterworth; Параметрический эквалайзер на выходе (количество полос): 5; Добротность: от (количество октав): 0.5 до (количество октав): 10; Количество пользовательских пресетов: 10; Управление через програмное обеспечение: через порт RS232; Задержка (дилей) до : 7 мс; Дополнительно: лимитер на каждом выходе; Битность цифровой обработки: 32 бит; Битность АЦП/ЦАП обработки: 24 бит; Частота дискретизации: 48 кГц; Диапазон частот: от: 20 Гц до: 20000 Гц; Коэффициент нелинейных искажений (при максимальном уровне): 0.01 %; Габариты: Ширина: 480 мм; Высота: 44 мм; Глубина: 220 мм; Вес: 3.6 кг | 1,0 | шт |
| 7 | Эквалайзер | Вид: эквалайзер; Тип: аналоговый, 2-х канальный; Особенность: наличие дополнительного выхода на усилитель субвуфера с регулятором выбора частоты раздела от 40 до 250 Гц (12 дБ/ОКТ); Количество каналов: 2; Количество входов: 2; Количество выходов: 3; Входы: Разъемы: 1/4" TRS, XLR (мама), Сопротивление симметричного входа: 20 кОм; Выходы: Разъемы: 1/4" TRS, XLR (папа), Сопротивление симметричного выхода: 150 Ом; Дополнительные разъемы: XLR (папа) симметричный, 150 Ом, для подключения усилителя для субвуфера; Режимы: Переключаемая глубина коррекции: +/- 6 дБ или +/- 12 дБ; Индикация: Индикаторы BYPASS, обрезного НЧ фильтра, выходного уровня и питания; Частоты коррекции: 25Гц, 40Гц, 63Гц,100Гц, 160Гц, 250Гц,400Гц, 630Гц , 1кГц,1.6кГц, 2.5кГц, 4кГц,6.3кГц, 10кГц, 16кГц; Диапазон частот: от: 20 Гц до: 20000 Гц; Отношение сигнал-шум: 96 дБ; Коэффициент нелинейных искажений (при максимальном уровне): 0.01 % ; Габариты: Ширина: 482 мм, Высота: 44 мм, Глубина: 192 мм, Вес: 3.5 кг | 1,0 | шт |
| 8 | Микшерный пульт | 16 каналов · регулировка Gain на входе · 10 микрофонных каналов + 4 стерео лин. входа · высококачественные микрофонные предусилители · 8 Insert I/O · фильтр низких частот · фантомное питание (+48В) · встроенный компрессор (6 каналов) · 3 полосный эквалайзер с регулировкой частоты (каналы 1-8) · индикация CH ON · монитор mix · 3 полосный эквалайзер (каналы 9/10-15/16) · 60мм фейдеры · 6 шин (стерео + 4 подгруппы) · 2 Aux посыла + 1 Effect посыл · легкий вес (5,5 кг) · 1 стерео Aux возврат · 12 сегментный индикатор уровня · Neutrik XLR гнезда · возможность установки в рэк · USB подключение к компьютеру · программное обеспечение CUBASE Al4 в комплекте | 1,0 | шт |
| 9 | Двойной CD-проигрыватель | Тип: двойной CD-проигрыватель для рэка 19"; Чтение звуковых форматов: MP3: да, CD Audio: да; Питч диапазон скорости проигрывания: +/-8%: да, +/-16%: да , +/-32%: да, +/-100%: да; Антишоковый буфер: 10 с; Способ загрузки дисков: лотковый; Колличество горячих точек CUE: 3 шт; Счетчик битов (BPM): да; Функция Relay (проигрывание с двух «карманов» поочередно): да; Поддержка Fader Start: да; Цифровые эффекты: Scratch: да, Reverse: да; Функция Мастер темпо: да; Бесшовная петля (Seamless Loop): да; Кооличество бесшовных петель: 2 шт; Jog & Shuttle с функциями быстрого поиска, перемотки, редактирование точки CUE и подгонки скорости: да; Функция Auto CUE: да; Sampler: Колличество: 3 шт, Длина: 8 с; Кнопки подгонка скорости (Pitch bend): да; Кнопка пропуска 10 треков (+10): да; 10 кнопок для прямого доступа к трекам: да; Возможность соединения контроллера с PC через USB: да; USB Master: да; Режим сна: да; Механизм лазерного привода: Sony; Загрузочные лотки: Подсветка лотков: да, 60-секундная защита открытых лотков: да; Оптический и коаксиальный цифровые выходы S/PDIF с RCA разъемом: да; RCA аналоговый выход: 2 шт; Питание: Напряжение: 230 В, Частота: 50 Гц; Габариты: Привод CD: Длина: 482 мм, Ширина: 255 мм, Высота: 90 мм; Контроллер: Длина: 482 мм, Ширина: 132 мм, Высота: 80 мм, Вес: 8 кг | 1,0 | шт |
| 10 | Радиосистема | Несущая частота: от: 500 МГц до: 960 МГц; Диапазон аудио частот: от: 50 Гц до: 16 кГц; Количество частот: 1280; Отношение сигнал/шум: 105 дБ; Коэффициент нелинейных искажений: 0.5 %; Динамический диапазон аудио: 110 дБ; Рабочая область: 100 м; Мощность передатчика: 20 мВт; Питание передатчика: 1 x 9V | 2,0 | компл. |
| 11 | Зарядное устройство для радиосистемы. | Входное напряжение, В 220 Выходное напряжение, В\мА 17\600 Индикатор зарядки Диод Время полной зарядки 3 часа Тип контакта зарядника Двухконтактный Размеры, мм 130х63х70 | 4,0 | шт |
| 12 | Директ-бокс | Пассивный | 4,0 | шт |
| 13 | ABS кейс | 19" для консолей, алюминиевый каркас, 10U накл. верх, 8U передняя часть и 10U задняя | 1,0 | шт |
| 14 | Вокальный микрофон | Тип: динамический; Характеристика направленности: суперкардиоида; Частотный диапазон: от: 30 Гц до: 20000 Гц; Чувствительность: -54 дБ; Сопротивление: 250 Ом; Выключатель: да; Вес: 330 г. | 4,0 | шт |
| 15 | Микрофонная стойка | высота основания 54 см, длина плеча 53-91 см | 8,0 | шт |
| 16 | Пюпитр (стойка для нот) | высота 940-1420 мм, размер подставки 470/345 мм, материал - сталь | 2,0 | шт |
| 17 | Шкаф для оборудования | 19"; стеклянная передняя дверь; Вместимость: 16U; Балансировочные ножки: 4; Вес: 46 кг; Габариты: Высота: 900 мм, Ширина: 585 мм, Длина: 585 мм | 1,0 | шт |
| 18 | Заглушка для рэка вентилируемая | 19", 5U | 3,0 | шт |
| 19 | Заглушка для рэка глухая | 19", 3U | 1,0 | шт |
| 20 | Коробка розеточная | KRM-6i Rack, для установки в рэк "19, 2U, 6 розеток РСЕ 16А пылевлагозащищенных на пер. панели. Розетки разведены проводами. Ввод - кабель 80 см., 2,5 мм. кв. на зад. панели. Индикатор входного напряжения. | 2,0 | шт |
| 21 | Мультикор сценический | 12 входов, 4 выхода, 30 метров | 1,0 | шт |
| 22 | Разъём спикон | 4-х контактный кабельный угловой (папа); Тип: папа; Цвет: голубой, черный; Материал: пластмасса, металл | 3,0 | шт |
| 23 | Разъём спикон | 4-х контактный кабельный; Тип: папа; Цвет: черный, голубой; Материал: пластмасса, металл | 3,0 | шт |
| 24 | Коммутационный шнур | XLR-мама - XLR-папа (никель), диаметр 6,0 мм, длина 40 см | 4,0 | шт |
| 25 | Коммутационный шнур | тип- микрофонный, XLR-мама - XLR-папа (никель), диаметр 6,0 мм, длина 1 м | 6,0 | шт |
| 26 | Коммутационный шнур | тип- микрофонный , XLR-мама - XLR-папа (никель), диаметр 6,0 мм, длина 10 м | 6,0 | шт |
| 27 | Коммутационный шнур | (резина), 2 х джек моно - 2хRCA (никель), диаметр 4х8 мм, длина 1 м | 3,0 | шт |
| 28 | Комплект коммутации | комплект коммутации | 1,0 | компл |

Срок гарантии качества: 3 (три) года с момента подписания акта сдачи-приемки товара.

5.  Место поставки товара:

р.п. Маркова  Иркутского района

6.  Срок поставки товара:

пять  дней с момента подписания муниципального контракта

7.  Сведения о включенных (не включенных)  в цену товара расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

В цену  товара должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи

8.  Максимальная цена контракта: 499 995,00 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять рублей, 00 копеек)

9.  Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Котировочные заявки подаются по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, дом 37, 1-2 (помещение администрации Марковского муниципального образования), кабинет заместителя Главы администрации, с 07 декабря 2010 года по 13 декабря 2010 года, дата и время окончания срока подачи заявок: 13 декабря 2010 года, 17 часов 00 мин.

10. Срок и условия оплаты поставки товара:

В течение  10 дней с момента поставки товара согласно подписанному Заказчиком и Поставщиком акту сдачи – приемки товара

11.  Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта:

Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: через 7 дней.

Заказчик: Глава администрации Марковского МО                                          Г. Н. Шумихина